UFFICIO DELLE COMUNICAZIONI

MEMO Service, Via Calzecchi onesti 3, 24100 BERGAMO

BOLLETTINO TECNICO DEL 31 MARZO 1994

Remimeo

Sistemisti

Programmatori

Clienti

PROCEDURE GIORNALIERE NOVELL NETWARE 3.12

ACCENSIONE SISTEMA

Il primo passo nell’accensione del sistema è il caricamento del sistema operativo dal disco fisso. Accendi il computer. Il sistema carica il modulo SERVER dalla partizione DOS del sistema e poi cede il controllo al sistema operativo NETWARE residente in una partizione dedicata. Tutti i programmi e i driver di disco necessari per la partenza del sistema risiedono generalmente nella directory C:\SERVER.312.

I vari moduli caricati nella fase di accensione sono inseriti nel file AUTOEXEC.NCF e sono così disposti:

file server name SERVER

ipx internal net 2D92FD61

load 3C507 port=320 int=5 mem=D0000 frame=ETHERNET_802.2

bind IPX to 3C507 net=DEADBEAF

N.B. Nella versione 3.12 il frame_type della rete è stato impostato a ETHERNET_802.2 che è incompatibile con le versioni precedenti di NOVELL NETWARE. Se la rete dovesse contenere anche server di versioni precedenti bisogna specificare il frame_type in fase di load impostando frame=ETHERNET_802.3.

SPEGNIMENTO SISTEMA

Per procedere allo spegnimento del sistema bisogna completare le seguenti fasi:

1.	Eseguire su tutti i client della rete la procedura di LOGOUT.

2.	Sul server portarsi in modalità SYSTEM CONSOLE uscendo da qualsiasi modulo caricato:

ESC Yes per uscire dai moduli,

Ctrl+ESC per spostarsi tra i moduli residenti.

3. Eseguire il comando DOWN.

4.	Per uscire a dos eseguire EXIT.

5.	Spegnere il sistema.